## Slide 1
MAC non-fused: toàn bộ 14 tầng RTL
D = RNE(RNE(P̂) + C_eff), FW12, FLOOR/RNE; NF còn hỗ trợ exact
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
01
14 bank dữ liệu, 2 lần RNE
L_valid = q + 12 II_min = q + 14
q = max(1, số vòng fraction thực hiện)
Parser A / B / C
Nhân lặp: SAC / SBM
Làm tròn tích + Posit add
Packer cuối
Parser
P1
S01
Parser
P2
S02
OPS
S03
SAC
S04
SBM
shift
S05
SBM
acc
S06
Norm +
Prod P1
S07
Prod P2
RNE
S08
Mag.
parse
S09
Add A1
Align
S10
Add A2
+ / −
S11
Add A3
Norm
S12
Pack P1
GRS
S13
Pack P2
RNE
S14
A, B
A / B / C
sf, frac
D[31:0]
flags[4:0]
C_context: sign, sf, frac, Zero/NaR
Giữ trong thời gian nhân lặp
q bước
accumulator_q[31:0]
CE: commit một lần khi kết quả xuất hiện
0
acc_clr
C_port[31:0]
acc_mode
C_eff
Nét liền: dữ liệu Nét đứt: điều khiển Thanh mảnh có ô clock: bank FF
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf\mac_nf_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\production_freeze.json
S01..S14 hoặc S01..S13 là nhóm thanh ghi trên đường kết quả. Các bank A/B/C parser chạy song song, không cộng ba lần số tầng. C_context chốt tại pair_retire và giữ nguyên đến cuối giao dịch, cùng cạnh M0. Các FF config/feedback/reset không cộng nối tiếp vào số tầng dữ liệu. q=max(1,số vòng thực hiện), không mặc định q=n. NF: Lvalid=q+12,H=q+13,II=q+14. F:Lvalid=q+11,H=q+12,II=q+13. RNE product NF tính trên magnitude, sign lưu riêng.

## Slide 2
MAC fused: toàn bộ 13 tầng RTL
D = RNE(P̂ + C_eff), FW12, W32/Q29, approximate-only
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
02
13 bank dữ liệu, RNE cuối
L_valid = q + 11 II_min = q + 13
q = max(1, số vòng fraction thực hiện)
Parser A / B / C
Nhân lặp: SAC / SBM
Fused add: F1…F5
Packer cuối
Parser
P1
S01
Parser
P2
S02
OPS
S03
SAC
S04
SBM
shift
S05
SBM
acc
S06
F1
Prepare
S07
F2
Align
S08
F3
+ / −
S09
F4
ABS
S10
F5
Norm
S11
Pack P1
GRS
S12
Pack P2
RNE
S13
A, B
A / B / C
sf, frac
D[31:0]
flags[4:0]
C_context: sign, sf, frac, Zero/NaR
Giữ trong thời gian nhân lặp
q bước
accumulator_q[31:0]
CE: commit một lần khi kết quả xuất hiện
0
acc_clr
C_port[31:0]
acc_mode
C_eff
Nét liền: dữ liệu Nét đứt: điều khiển Thanh mảnh có ô clock: bank FF
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\mac_f_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\production_freeze.json
S01..S14 hoặc S01..S13 là nhóm thanh ghi trên đường kết quả. Các bank A/B/C parser chạy song song, không cộng ba lần số tầng. C_context chốt tại pair_retire và giữ nguyên đến cuối giao dịch, cùng cạnh M0. Các FF config/feedback/reset không cộng nối tiếp vào số tầng dữ liệu. q=max(1,số vòng thực hiện), không mặc định q=n. NF: Lvalid=q+12,H=q+13,II=q+14. F:Lvalid=q+11,H=q+12,II=q+13. RNE product NF tính trên magnitude, sign lưu riêng.

## Slide 3
Parser và OPS: các nhánh xử lý song song
S01 / S02 / S03(M0), minh họa một parser; A, B và C có ba instance độc lập
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
03
Parser P1
Parser P2
OPS: control và data độc lập
p[31:0]
Bù hai theo dấu
m = (p XOR s) + s
Adjacent XOR
+ sentinel 1
LOD 31
cnt[4:0]
payload_seed = m[28:0]
FRB = m[30]
Zero / NaR
S01 / P1
Payload << cnt
k từ cnt và FRB
sf = signed({k,e})
frac = payload[25:0]
Canonical Zero / NaR
S02 / P2
s, sf[10:0], frac[25:0]
High12 trực tiếp
Low14 & !mode
Popcount A / B
B < A
OPS1 enable
Chuẩn bị cả A và B
xA, xB: high12, không hidden
yA, yB: {1, high12}
NF exact dùng đầy đủ 26 bit
0: xA,yB
1: xB,yA
choose_b
Hai MUX X/Y song song
0
bypass Zero/NaR
S03 / M0
X / Y
sfA + sfB, sA XOR sB
input_cut = OR(low14) ở approx
Cùng cạnh M0: giữ C_context và metadata; không thêm tầng giữa popcount và Swap MUX
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\parser\posit_parser.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf\mac_nf_wrapper.sv
Production OPT12 dùng adjacent XOR magnitude[29:0]^magnitude[30:1], append sentinel1, một LOD31bit; không dùng bản tail XOR r trước OPT12. P2 payload29bit dịchcnt, e3bit, frac26bit, scale11signed. OPS count high12 trực tiếp, low14 masked !cfg_mode. Hai data candidates chuẩn bị độc lập count. choose_b chỉ điều khiển2 mux hoán đổi song song, X không có hidden1, Y có hidden1. Bypass Zero/NaR ở wrapper đặt X,Y=0, giữ lịch token. Metadata sign/sf/cut chốt cùng M0; C_context chốt cùng pair_retire.

## Slide 4
Lõi nhân lặp: M0, SAC, SBM dịch và SBM tích lũy
Posit(32,3): NF ACC_W=54 (EXACT_EN1), F ACC_W=16/Q14 (EXACT_EN0)
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
04
M0: context
L1: SAC + controller
L2: SBM dịch
L3: SBM tích lũy
S03 / M0
X
Y, sign, sf, mode
LOD
leading_count
+
scale_q
carry-in = 1
scale_next
Dịch cố định 1
{fx[W−2:0],0}
Barrel << clz
fx_next
fx_next: feedback về state SAC
Zero / one-hot
exhausted
count + limit
first / last / init_only
cut / iteration
S04 / L1
Y_base >> scale
FLOOR: term[1:0]=0
init_only: term=0
Y_base = Y << 2 (approx)
NF exact: Y_base = Y << 26
term_tail
S05 / L2
+
term
S06 / L3
acc / P̂
acc_q feedback
first
last / cut / tail
first=1: seed=Y_base first=0: seed=acc_q
init_only=1: chỉ nạp Y_base, không cộng Y+Y
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\sac_step_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\sbm_accum_comb.sv
M0 gồm launch/context và state fx/scale/count của iter_ctrl. fx vàscale cập nhật mỗiSACstep;Y/sign/sf/mode giữ cảtransaction. L1 token;L2 term vàcontrol;L3 accumulator. first chọn y_base thay acc trước cộngterm. init_only đặt term=0, do đó n0 chỉloadY không Y+Y. FLOOR termlo2=0; numerical_tail làstatus,không jam vào số học. SAC fixedpre_shift1 rồi variableclz, scale+clz+1, exhausted zero/one tree song song. Không có feedback từacc vàoSAC. NF32/3EX1ACC_W54; FEX0ACC_W16,Y13,X12.

## Slide 5
MAC non-fused: tích đã làm tròn trước phép cộng
S07…S14, hai lần RNE; Posit(32,3), F=26, SF_W=11, FIN=53
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
05
RNE lần 1: tích P̂
Giải mã tích + cộng C_eff
RNE lần 2: tổng
S07
Norm + Prod P1
S08
Prod P2
S09
Parse bank
S10
Add A1
S11
Add A2
S12
Add A3
S13
Pack P1
S14
Pack P2
Carry: sf+1
Giữ magnitude
Pack prep
mag / GRS
P̂
+
inc
sel
Zero / NaR
min / max
RNE magnitude
Mag. parse
Không bù hai lại
sign riêng
sf11, frac26
Δsf hai chiều
Chọn |lớn / nhỏ|
Shift + jam
x, y: 31 bit
+ / −
subtract
= signA XOR signB
LOD / normalize
Shift, sf ± count
frac[52:0]
sticky riêng
Regime / exp
Encode / shift
G, R, S
Special select
+
inc
sel
Zero / NaR
min / max
RNE + sign
D
C_context
sign, sf11, frac26, Zero/NaR
R(P̂): magnitude + sign
inc = G & (LSB | R | S)
Loss flags đi kèm dữ liệu; product_sticky=0. Packer cuối nhận sticky số học từ bộ cộng.
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf\mac_nf_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\multiplier\mul_prepack_norm_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf\posit_product_pack.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf\posit_magnitude_parse.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\adder\posit_add.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\packer\posit_pack.sv
S07 gộp mul_prepack_norm_comb vàproductpackerP1;không có bank normalize riêng trướcP1. S08productP2finish sign=0,sign_q lưu riêng. S09magnitudeparsercomb chốt vào norm_*_q/product_frac_q;không dùngparserpipeline2 tầng ởđây. S10A1 align31bits OPT02c;S11A2 arithmetic;S12A3 normalization;S13finalP1 prep;S14P2RNE,special,sign. Flags status loss giữ riêng;product numerical sticky input hằng0 vìP_hat đã làdyadic;không dùngloss như sốhọcsticky.

## Slide 6
MAC fused: F1…F5 giữ phần dư đến RNE cuối
S07…S13, không pack/parse tích ở giữa; P̂ vào F1 bằng magnitude14 bit và scale riêng
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
06
S07
F1 / Prepare
S08
F2 / Align
S09
F3 / Add-sub
S10
F4 / ABS-borrow
S11
F5 / Normalize
S12
Pack P1
S13
Pack P2
Carry adapt
sf + carry
Anchor theo sf
MUX L / S
P̂14
C_q
large31 giữ nguyên
small >> Δsf
Δsf ≥ 31: 0
OR bit mất
residual
+ / −
Z_signed[31:0]
abs(Z) − borrow
neg = Z[31]
Cập nhật sign
borrow = residual
& (sub XOR neg)
LOD / shift
sf = anchor + d
d = 1 − clz
frac[52:0]
sticky = residual
Regime / exp
Encode / shift
G, R, S
Special select
+
inc
sel
Zero / NaR
min / max
RNE + sign
D[31:0]
Retained window: W32 / Q29. Residual là phần dư số học; loss flags là thông tin cắt xấp xỉ.
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\mac_f_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\fused_prepare_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\fused_align_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\fused_arith_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\fused_abs_borrow_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\fused_norm_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\fused_add_pipe.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\packer\posit_pack.sv
p_magnitude=acc[15:2];Pseed31 theo carryp[13];cseed={0,1,c_frac26,000};p_sf=p_scale+p[13]. F1anchor chỉso sf,hòa chọnP,nênF3có thểsignednegative. F2small>>delta,delta>=31 choalignedsmall0/residualORall. large không dịch. F3signed retained_sum32. F4negative=Z[31],borrow=residual&&(subtract!=negative);magnitude=abs(Z)-borrow,gộp1adder;sign=Z!=0&&(base_sign^negative). F5normalize31 ->frac53,sf11,sticky=residual. Loss statuskhông dùng numerical sticky. FinalP1/P2RNEduynhất.

## Slide 7
Điều khiển giao dịch và feedback MAC
accumulator_q là Posit32 sau RNE; khác với accumulator nội bộ của SBM
RTL OPT12_120 · Posit(32,3)
07
Điều khiển một giao dịch
pair_accept: chốt cfg, acc_mode; busy=1
pair_retire: giữ C_context và launch core
cfg_q, busy_q
committed_q
cfg_mode, cfg_n, cfg_ops
in_valid / in_ready
0
C_port[31:0]
C_eff[31:0]
Parser C
P1 / P2
C_context
C_q + R(P̂) [NF]
C_q + P̂ [F]
Tích từ lõi nhân
Packer cuối
P1 / P2
D / flags
accumulator_q[31:0]
acc_clr
acc_mode
pair_retire
commit = pack_out_valid & !committed_q
acc_mode_q=1: lưu D đúng một lần
Clear: pair_accept & acc_mode & acc_clr
CE
retire = out_valid & out_ready
Stall đầu ra: giữ D/flags, không commit lặp
Nhả busy chỉ khi retire
Reset bridge + local 2FF release
Startup barrier trước khi nhận giao dịch
ready = !valid || downstream_ready
Mỗi thanh mảnh biểu diễn một bank FF có cùng clock/enable. Các FF feedback/control không tạo thêm tầng nối tiếp.
Notes: Nguồn RTL production đã khóa: POSIT_MAC_RTL_20261018_OPT12_120
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf\mac_nf_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_f\mac_f_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\parser\posit_parser.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\packer\posit_pack.sv
c_eff = acc_mode ? (acc_clr?0:accumulator_q) : c. pair_accept chốtcfg vàacc_mode,busy1,committed0,clearaccnếucần. pair_retire=parserA/B/Cvalid&&core_ready,chốtC_context vàlaunch. commitkhipack_out_valid&&!committed_q,nếumodeqthìaccumulator_q<=d. commit lầnđầuvalid,không chờout_ready. retire=out_valid&&out_ready chỉgiảiphóngbusy/core;outputstallkhôngcommitlặp. Toponeoutstanding. Parser/add/fused/packerelasticready=!valid||downstreamready;coretokenpipelinekhôngbackpressuregiữkếtquảonebusy. CácFFresetbridge/metasync làcontrolkhông cộngstage.