## Slide 1
3.2. Kiến trúc tổng thể MAC Posit(32,3)
Hai phương án RTL riêng: posit_mac_nf và posit_mac_f
Cùng chức năng trong hai top
Xử lý riêng của NF
Xử lý riêng của F
NON-FUSED (NF)
Làm tròn tích trước cộng, làm tròn tổng ở đầu ra
A, B
32 bit
Parser
A và B
OPS + bộ nhân
lặp SAC/SBM
Chuẩn hóa
Pack tích (RNE)
Giải mã
tích đã RNE
Cộng / trừ
Chuẩn hóa
Packer
RNE cuối
D_NF
32 bit
C_eff
32 bit
Parser C_eff
flags[4:0]
FUSED (F)
Tích trước pack đi thẳng vào cộng, RNE tại đầu ra
A, B
32 bit
Parser
A và B
OPS + bộ nhân
lặp SAC/SBM
Tích trước pack
Độ lớn và scale
Căn chỉnh tích với C_eff
Cộng / trừ và chuẩn hóa
Packer
RNE cuối
D_F
32 bit
C_eff
32 bit
Parser C_eff
flags[4:0]
C_eff = C khi tính độc lập; C_eff = S_k khi tích lũy; C_eff = 0 khi acc_clr = 1 hợp lệ
Điều khiển: clk, rst_n, valid/ready, acc_mode, acc_clr, cfg_mode, cfg_n, cfg_ops
S_k là kết quả Posit đã làm tròn của giao dịch tích lũy trước. Màu xanh không hàm ý chia sẻ phần cứng vật lý.
Notes: Nguồn: RTL production tại ngày 28/10/2026 trong dự án Posit_MAC.
rtl/mac_nf/posit_mac_nf.sv; rtl/mac_nf/mac_nf_wrapper.sv;
rtl/mac_f/posit_mac_f.sv; rtl/mac_f/mac_f_wrapper.sv;
rtl/multiplier/ops_sel_comb.sv; SPEC_Posit_MAC_IP.md mục 4.1/4.2, 5.1, 5.12.
Hai hàng là hai top độc lập, không phải một top chia sẻ bộ nhân hay có tín hiệu chọn NF/F.
Các khối xanh có cùng vai trò chức năng nhưng không cam kết cùng width hoặc cùng instance.
Khối Parser A và B gom hai parser song song. Parser C_eff nhận toán hạng cộng đã chọn.
NF: chuẩn hóa bảo toàn tích, posit_product_pack RNE, posit_magnitude_parse, posit_add, posit_pack.
F: p_magnitude=acc[15:2] và core_sf đưa vào fused_add_pipe rồi posit_pack, không có product RNE.
Không vẽ thanh ghi, dây metadata hoặc mọi cổng handshake trong phác thảo tổng thể này.
cfg_mode=0 exact chỉ NF nhận; F chỉ nhận cfg_mode=1. Approx n=0..8, cfg_ops=0/1.
NF và F phản hồi d đã làm tròn, không phải quire tích lũy không làm tròn cả chuỗi.
Cắt FLOOR bên trong bộ nhân gần đúng vẫn gây mất thông tin trước RNE cuối.
Accumulator cập nhật một lần khi kết quả được ghi vào bộ đệm đầu ra, không lặp lại khi stalled.