## Slide 1
Datapath nhân lặp: OPS, SAC và SBM
Profile minh họa: posit32/ES=3, FRAC_W=12, FLOOR, EXACT_EN=1
1 / 7
A/B đã parse
L0: launch
L1
L2
L3: commit
OPS
Chọn X / Y
R0
SAC
Tạo S
Cập nhật fx
R1
SBM Shift
Dịch Y
Cắt term
R2
SBM Acc
Cộng term
Giữ acc_q
fx
S
term
Y giữ ổn định trong y_q
feedback acc_q
feedback fx_q / scale_q
P_hat = Y + Σ trunc_Q12(Y / 2^Sᵢ)
Chốt dấu và sf_A + sf_B tại launch. Sau core_done, chuyển acc sang normalize / round.
Notes: OPS là Operand Selector. SAC là Shift Amount Calculator. SBM là Shift-Based Multiplier. S là lượng dịch tích lũy, khác scale factor sf của Posit. Sơ đồ tổng rút gọn R0 thành bank context gồm y_q, mode/sign/sf và state SAC. R1 nằm trong iter_ctrl, R2 là t2_term và token trong mul_iter_core, L3 là acc trong sbm_accum. Các thanh ghi cùng clock. Y đi thẳng tới shifter và giữ ổn định cho toàn giao dịch. Core xử lý một giao dịch và giải phóng khi release_result; không có FIFO chồng lấn transaction. Công thức là trên mantissa/lưới FLOOR, dấu và sf được ghép sau core. ACC_W32/3=54 với EXACT_EN=1, dù payload approx chỉ16 bit.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 2
OPS: chọn toán hạng điều khiển vòng lặp
OPS=1 chọn fraction có ít bit 1 hơn. Hòa popcount giữ A làm X
2 / 7
frac_A [25:0]
frac_B [25:0]
Chọn độ rộng
Exact: 26 bit
Approx: 12 MSB
Chọn độ rộng
Exact: 26 bit
Approx: 12 MSB
Popcount A
Cây cộng cân bằng
Popcount B
Cây cộng cân bằng
B<A
SEL
SEL
0
1
1
0
1.fY
Y mant
X fraction
X: chỉ fraction
Y: có hidden bit
choose_b = OPS_EN && (cfg_ops == 1) && (count_B < count_A)
sign = s_A XOR s_B sf_base = sf_A + sf_B
Notes: OPS là khối tổ hợp, không chứa bank M0. Trong approx, cắt12 MSB rồi đặt vào12 LSB của vector26 bit effective, phần cao bằng0. Popcount đếm vector effective này. PAD_N=32 cho F26, hai cây count5 tầng logic cộng. cfg_ops0 luôn X=A; cfg_ops1 chọnB chỉ khi countB<countA. Hai mux chọn X và Y ngược nhau, nên Y là toán hạng còn lại. Y hidden ở vị trí12 khi approx và26 khi exact, output27 bit. input_cut OR các bit thấp bị bỏ của A/B. sf là11 bit signed cho profile32/3. Các input cfg reserved bị wrapper từ chối. Sơ đồ chỉ vẽ datapath chính và nêu sign/sf ở dưới.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 3
SAC: quét bit 1 và tính lượng dịch tích lũy
sac_step_comb là tổ hợp. iter_ctrl giữ fx_q, scale_q và số vòng
3 / 7
fx_q
W bit
LOD
K = clz(fx)
vld
+1
+
R1
scale = S
K
sa
S_next
scale_q
S hiện tại
Dịch trái
fx_next = fx << sa
fx_next cập nhật ở cạnh clock
S_next
Kiểm tra
S_next ≤ W
fx_next == 0
sa = K + 1 S_next = S + sa
Notes: LOD MODE0 tìm bit1 đầu tiên từ MSB, trả số leading zeros K và leading_valid. Nếu vld=0, không tạo term, sa0, scale_next giữ scale, fx_next giữ fx và exhausted1. Với vld1, step=K+1, scale_sum tính rộngS_W+1 và kiểm không vượtW_X. state_error nếu scale>W hoặc scale_sum>W. Chỉ term_valid khi vld&&!error. Dịch trái sa loại leading zeros và bit1 vừa xử lý. Khoanh các bank fx_q,scale_q là state bên ngoài sac_step_comb trong iter_ctrl. R1 là token xuấtscale đã chốt, không phải bank feedback dùng lại để đếm vòng. ApproxW12, exactW26, S_W5 ở32/3. iter_ctrl có hai instance SAC và mux mode; hình vẽ một đường active để dễ đọc.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sac_step_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\lod_lzd_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 4
SBM Shift: tạo số hạng trên cùng lưới tích lũy
Profile FLOOR: cắt từng term về12 bit fraction trước khi cộng
4 / 7
y_q
27 bit
Căn lưới
Approx: << 2
Exact: << 26
Dịch phải
y_base >> S
FLOOR
term[1:0] = 0
R2
term / tail
S từ R1
y_base tới accumulator
OR phần bỏ
term_tail
FLOOR: term_tail đi vào metadata mất thông tin. sticky_acc vẫn bằng0.
ACC_W vật lý = 54 bit Payload approx = 16 bit P_hat hữu ích = Q12 / 14 bit
Notes: sbm_shift_comb nhận y_mant right-aligned từ OPS: approximatehidden ởbit12, exacthidden ởbit26. Approx <<2 tạo Q14 trong bank vật lý54 bit. FLOORmask2LSB sau shift tạo term là bội4, nên chiaacc>>2 lấy Q12. Exact <<F tạo gridQ52. shift_discard=S+2 trongapproxFLOOR, hoặcS các modekhác; term_tail ORy_base bits thấp dưới shift_discard. init_only buộcterm0 vàtail0. VớiFLOOR, numerical_tail giữORterm_tail nhưng numerical_sticky cho R(P_hat) bằng0; không dùng metadata cut khôi phục giá trị. Có thể chọn JAM ởstandalonelegacy, NFtop hardwireFLOOR. R2 lưu term vàtail trongmul_iter_core, y_base vẫn là dây tổ hợp từ y_q ổn định. Slide không vẽ muxexact/approx vàinit đầy đủ; ghi rõ trongnotes.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_prepack_norm_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 5
SBM Accumulator: commit term và giữ tổng
first chọn hidden term. init_only chỉ nạp Y. commit_valid cho phép cập nhật
5 / 7
y_base
acc_q
MUX
first
+
acc_q
54 bit
sum[53:0]
acc / P_hat
Term / 0
init_only
term từ R2
Feedback tổng cũ cho commit kế tiếp
commit_valid
Done
commit_valid
&& last
first=1: acc_next = y_base + term
init_only=1: acc_next = y_base
Notes: sbm_accum_comb sum rộng55bit đểkiểm carryerror bit54. first1 mux chọny_base thayacc; normalfirst cộngtermfraction đầu cùnghidden. init_only bỏphépcộngterm, khôngY+Y. first reset numericaltail/sticky. numericaltail ORtermtail; sticky chỉOR khi exact hoặcROUND_SCHEME1, NFapproxFLOORgiữ0. sbm_accum chốt acc, iterations_done, approx_cut_o vàtails khi commit_valid. done <=commit_valid&&last, khôngphảiđoánkhibitfxhết ởSAC. Córesetleaf asyncassert/syncrelease2FF vàrun_ready; khôngvẽmạngresetđểgiữdatapathdễđọc. Diagram first control arrows representboolean first, labelsnearport. Bankacc giữ output khi khôngcommit. Kếtquả cầnnormalize vàRNE bênngoàicore; khôngpacktrongaccumulator.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 6
Pipeline core: token đi cùng số hạng
Ví dụ hai vòng fraction. L0 là cạnh launch được core chấp nhận
6 / 7
L1: SAC
scale / first / last
L2: Shift
term / tail / token
L3: Acc
commit / done
Khối / cạnh | L0 | L1 | L2 | L3 | L4
Context | Chốt X,Y | Giữ Y | Giữ Y | Giữ Y | Giữ Y
SAC / R1 | Nạp state | Token 1 | Token 2 | Dừng phát | 
Shift / R2 |  |  | Term 1 | Term 2 | 
Accumulator |  |  |  | Y + term 1 | + term 2 done=1
core_done sau q + 2 cạnh từ launch, với q = max(1, số vòng thực tế)
n=0 vẫn đi qua token init_only. early-stop giảm số vòng. release_result nhả slot của core.
Notes: L0khácE0inputhandshake củaMAC. iter_ctrl nạpstate tạiL0, phát token1sauL1. mul_iter_core R2 chốt shift/token1L2. sbm_accum commit1L3. Token2 phátL2, R2L3, commitlastL4. t=2,q2doneL4=t+2. t0init vẫnR1L1,R2L2,accL3 nênq1done3. token_valid/first/last/init_only/iteration/cut phải đi quaR2đồngbộterm. count/n giới hạn số termfraction, hidden nằmtrongfirstkhôngđếmthêm. core vẫnbusyđếnrelease_resultdo wrapperoutputretire. Các stage khác giao dịchkhôngchồnglấptrongbaseline hiện tại. Khônggánlịchcorecho latencycảMAC. Resetflushcảvalid/datacontexttheoguideline.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 7
Ví dụ 12 bit: hai vòng fraction
X = 1.010010000000₂ Y = 1.001000001000₂ n = 2
7 / 7
Popcount X = 2, popcount Y = 2. OPS hòa nên giữ A làm X.
Bước | fx trước bước | K | sa | S | term Q12 | acc Q12
Y_base | 010010000000 | — | — | 0 | — | 4616
Vòng 1 | 010010000000 | 1 | 2 | 2 | 1154 | 5770
Vòng 2 | 001000000000 | 2 | 3 | 5 | 144 | 5914
Vòng 2: 4616 / 32 = 144,25. FLOOR giữ 144 và báo term_tail=1.
P_hat = 5914 / 4096 = 1,44384765625
fx_next = 0: kết thúc quét fraction. Normalize và RNE tích tiếp tục sau core_done.
Notes: Đây là ví dụmantissa12bitvớisf_base0,dấudương. Cắtinputkhôngmấtbitvìphầnbỏ0. Xa=1.28125,Yb=1.126953125,y_baseQ12=4616. Vòng1fx010010000000,clz1,sa2,S2,fx_next001000000000;term4616>>2=1154,first cộng4616+1154=5770. Vòng2clz2,sa3,S5,fx_next0;termFLOOR4616>>5=144,đuôi8/32=.25Q12units,numericaltail1,acc5914. PayloadvậtlýQ14 ybase18464,term1=4616,term2=576,acc23656;divide4raQ12giátrị5914. Tíchmantissathật=1.44390869140625,khácprepackmộtquarterQ12LSBdoFLOOR. numerical_stickyFLOOR0,metadata inexact1. Khônggọi ví dụnàylàbằngchứngtáihiệnbaselinepaper; chỉminhhọarecurrence đãchốt. last nhậnởR1vòng2,doneởR3commitvòng2.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sac_step_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md