## Slide 1
Datapath nhân lặp: OPS, SAC và SBM
Profile minh họa: posit32/ES=3, FRAC_W=12, FLOOR, EXACT_EN=1
1 / 7
A/B đã parse
L0: launch
L1
L2
L3: commit
OPS
Count / data
song song
R0
SAC
Tạo S
Cập nhật fx
R1
SBM Shift
Dịch Y
Cắt term
R2
SBM Acc
Cộng term
Giữ acc_q
fx
S
term
Y giữ ổn định trong y_q
feedback acc_q
feedback fx_q / scale_q
P_hat = Y + Σ trunc_Q12(Y / 2^Sᵢ)
Chốt dấu và sf_A + sf_B tại launch. Sau core_done, chuyển acc sang normalize / round.
Notes: OPS là Operand Selector. Hai nhánh tổ hợp masked popcount và chuẩn bị ứng viên X/Y chạy song song, rồi choose_b điều khiển một tầng swap gồm hai MUX bus. Bit ẩn chỉ chèn trong các ứng viên Y trước swap. SAC là Shift Amount Calculator. SBM là Shift-Based Multiplier. S là lượng dịch tích lũy, khác scale factor sf của Posit. Sơ đồ tổng rút gọn R0 thành bank context gồm y_q, mode/sign/sf và state SAC. R0 nằm sau toàn bộ OPS, không thêm một tầng pipeline. R1 nằm trong iter_ctrl, R2 là t2_term và token trong mul_iter_core, L3 là acc trong sbm_accum. Các thanh ghi cùng clock. Y đi thẳng tới shifter và giữ ổn định cho toàn giao dịch. Core xử lý một giao dịch và giải phóng khi release_result. Công thức là trên mantissa/lưới FLOOR, dấu và sf được ghép sau core. ACC_W32/3=54 với EXACT_EN=1, dù payload approx chỉ16 bit.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 2
OPS: điều khiển và dữ liệu chạy song song
Exact dùng 26 bit. Approx dùng 12 MSB. Hidden chèn sẵn trong Y trước swap
2 / 7
Ngõ vào
A[25:0]
B[25:0]
ĐIỀU KHIỂN
Mask thấp
[25:14] giữ nguyên
[13:0] AND !mode
Popcount A/B
Hai cây cộng
Count A, Count B
Chọn X
B < A & OPS bật
Hòa giữ A
choose_b
DỮ LIỆU
Chuẩn bị A và B
Căn phải theo mode
X_A / X_B: fraction
Y_A / Y_B: 1.f
X
Y
0: X_A
1: X_B
0: Y_B
1: Y_A
x_frac [25:0]
y_mant [26:0]
Một tầng swap gồm 2 MUX bus song song
mode = cfg_mode. Nét liền: dữ liệu. Nét đứt: chọn MUX. Chốt X/Y tại R0 (L0).
Song song: sign_o = s_A XOR s_B sf_o = sf_A + sf_B
input_cut = mode & OR(A[13:0] OR B[13:0])
Notes: Profile: FRAC_MAX=26, FRAC_W=12, CUT_W=14, SF_W=11, WIDTH_W=5.
Hai nhánh chạy song song từ cùng frac_A/B. Nhánh điều khiển giữ nguyên 12 bit cao [25:14], AND từng bit thấp [13:0] với !cfg_mode rồi đếm bằng hai cây cộng cân bằng. Không căn phải trước popcount. PAD_N=32 gồm 26 lá dữ liệu và 6 lá zero. Hai count 5 bit. choose_b = OPS_EN && (cfg_ops == 2'd1) && (count_B < count_A). cfg_ops=0 giữ A. cfg_ops=1 chọn B chỉ khi B ít bit 1 hơn. Hòa giữ A.
Nhánh dữ liệu độc lập choose_b. Exact: X_A=frac_A, X_B=frac_B, Y_A={1'b1,frac_A}, Y_B={1'b1,frac_B}. Approx: X_i={14'b0,frac_i[25:14]}, Y_i={14'b0,1'b1,frac_i[25:14]}. Chèn hidden trong Y trước swap, ở bit12 trong approx và bit26 trong exact. X có 26 bit, không hidden. Y có 27 bit.
Swap là một tầng gồm hai MUX song song: x_frac=choose_b?X_B:X_A; y_mant=choose_b?Y_A:Y_B. Nhãn 0/1 trên dây là giá trị choose_b chọn ứng viên đó. Hai MUX không mắc nối tiếp. Dây xanh lá liên tục là dữ liệu, dây xanh lam đứt là điều khiển chọn. Điểm chấm là nối nhánh. Đầu ra OPS được bank R0 chốt ở L0 như slide tổng, không thêm FF bên trong OPS.
Metadata cũng tính song song: sign_o=s_A^s_B; sf_o=sf_A+sf_B trên 11 bit signed; active_width=cfg_mode?12:26; input_cut=cfg_mode & (|(frac_A[13:0]|frac_B[13:0])). Trường hợp FRAC_W==FRAC_MAX dùng generate no-cut: input_cut=0. cfg_error=(cfg_ops>1)||(!OPS_EN&&cfg_ops!=0)||(!EXACT_EN&&!cfg_mode). Khi lỗi, bốn ứng viên và metadata được zero trước swap, swapped=0. Mạng cfg_error/zero-gating được gộp trong khối chuẩn bị để giữ sơ đồ rõ. cfg_mode và cfg_ops là các ngõ cấu hình dùng chung cho những khối được ghi nhãn. Chỉ áp dụng datapath finite đã parse, wrapper xử lý Zero/NaR.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mac_nf_wrapper.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 3
SAC: quét bit 1 và tính lượng dịch tích lũy
sac_step_comb là tổ hợp. iter_ctrl giữ fx_q, scale_q và số vòng
3 / 7
fx_q
W bit
LOD
K = clz(fx)
vld
+1
+
R1
scale = S
K
sa
S_next
scale_q
S hiện tại
Dịch trái
fx_next = fx << sa
fx_next cập nhật ở cạnh clock
S_next
Kiểm tra
S_next ≤ W
fx_next == 0
sa = K + 1 S_next = S + sa
Notes: LOD MODE0 tìm bit1 đầu tiên từ MSB, trả số leading zeros K và leading_valid. Nếu vld=0, không tạo term, sa0, scale_next giữ scale, fx_next giữ fx và exhausted1. Với vld1, step=K+1, scale_sum tính rộngS_W+1 và kiểm không vượtW_X. state_error nếu scale>W hoặc scale_sum>W. Chỉ term_valid khi vld&&!error. Dịch trái sa loại leading zeros và bit1 vừa xử lý. Khoanh các bank fx_q,scale_q là state bên ngoài sac_step_comb trong iter_ctrl. R1 là token xuấtscale đã chốt, không phải bank feedback dùng lại để đếm vòng. ApproxW12, exactW26, S_W5 ở32/3. iter_ctrl có hai instance SAC và mux mode; hình vẽ một đường active để dễ đọc.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sac_step_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\lod_lzd_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 4
SBM Shift: tạo số hạng trên cùng lưới tích lũy
Profile FLOOR: cắt từng term về12 bit fraction trước khi cộng
4 / 7
y_q
27 bit
Căn lưới
Approx: << 2
Exact: << 26
Dịch phải
y_base >> S
FLOOR
term[1:0] = 0
R2
term / tail
S từ R1
y_base tới accumulator
OR phần bỏ
term_tail
FLOOR: term_tail đi vào metadata mất thông tin. sticky_acc vẫn bằng0.
ACC_W vật lý = 54 bit Payload approx = 16 bit P_hat hữu ích = Q12 / 14 bit
Notes: sbm_shift_comb nhận y_mant right-aligned từ OPS: approximatehidden ởbit12, exacthidden ởbit26. Approx <<2 tạo Q14 trong bank vật lý54 bit. FLOORmask2LSB sau shift tạo term là bội4, nên chiaacc>>2 lấy Q12. Exact <<F tạo gridQ52. shift_discard=S+2 trongapproxFLOOR, hoặcS các modekhác; term_tail ORy_base bits thấp dưới shift_discard. init_only buộcterm0 vàtail0. VớiFLOOR, numerical_tail giữORterm_tail nhưng numerical_sticky cho R(P_hat) bằng0; không dùng metadata cut khôi phục giá trị. Có thể chọn JAM ởstandalonelegacy, NFtop hardwireFLOOR. R2 lưu term vàtail trongmul_iter_core, y_base vẫn là dây tổ hợp từ y_q ổn định. Slide không vẽ muxexact/approx vàinit đầy đủ; ghi rõ trongnotes.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_prepack_norm_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 5
SBM Accumulator: commit term và giữ tổng
first chọn hidden term. init_only chỉ nạp Y. commit_valid cho phép cập nhật
5 / 7
y_base
acc_q
MUX
first
+
acc_q
54 bit
sum[53:0]
acc / P_hat
Term / 0
init_only
term từ R2
Feedback tổng cũ cho commit kế tiếp
commit_valid
Done
commit_valid
&& last
first=1: acc_next = y_base + term
init_only=1: acc_next = y_base
Notes: sbm_accum_comb sum rộng55bit đểkiểm carryerror bit54. first1 mux chọny_base thayacc; normalfirst cộngtermfraction đầu cùnghidden. init_only bỏphépcộngterm, khôngY+Y. first reset numericaltail/sticky. numericaltail ORtermtail; sticky chỉOR khi exact hoặcROUND_SCHEME1, NFapproxFLOORgiữ0. sbm_accum chốt acc, iterations_done, approx_cut_o vàtails khi commit_valid. done <=commit_valid&&last, khôngphảiđoánkhibitfxhết ởSAC. Córesetleaf asyncassert/syncrelease2FF vàrun_ready; khôngvẽmạngresetđểgiữdatapathdễđọc. Diagram first control arrows representboolean first, labelsnearport. Bankacc giữ output khi khôngcommit. Kếtquả cầnnormalize vàRNE bênngoàicore; khôngpacktrongaccumulator.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 6
Pipeline core: token đi cùng số hạng
Ví dụ hai vòng fraction. L0 là cạnh launch được core chấp nhận
6 / 7
L1: SAC
scale / first / last
L2: Shift
term / tail / token
L3: Acc
commit / done
Khối / cạnh | L0 | L1 | L2 | L3 | L4
Context | Chốt X,Y | Giữ Y | Giữ Y | Giữ Y | Giữ Y
SAC / R1 | Nạp state | Token 1 | Token 2 | Dừng phát | 
Shift / R2 |  |  | Term 1 | Term 2 | 
Accumulator |  |  |  | Y + term 1 | + term 2 done=1
core_done sau q + 2 cạnh từ launch, với q = max(1, số vòng thực tế)
n=0 vẫn đi qua token init_only. early-stop giảm số vòng. release_result nhả slot của core.
Notes: L0khácE0inputhandshake củaMAC. iter_ctrl nạpstate tạiL0, phát token1sauL1. mul_iter_core R2 chốt shift/token1L2. sbm_accum commit1L3. Token2 phátL2, R2L3, commitlastL4. t=2,q2doneL4=t+2. t0init vẫnR1L1,R2L2,accL3 nênq1done3. token_valid/first/last/init_only/iteration/cut phải đi quaR2đồngbộterm. count/n giới hạn số termfraction, hidden nằmtrongfirstkhôngđếmthêm. core vẫnbusyđếnrelease_resultdo wrapperoutputretire. Các stage khác giao dịchkhôngchồnglấptrongbaseline hiện tại. Khônggánlịchcorecho latencycảMAC. Resetflushcảvalid/datacontexttheoguideline.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\iter_ctrl.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\mul_iter_core.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md

## Slide 7
Ví dụ 12 bit: hai vòng fraction
X = 1.010010000000₂ Y = 1.001000001000₂ n = 2
7 / 7
Popcount X = 2, popcount Y = 2. OPS hòa nên giữ A làm X.
Bước | fx trước bước | K | sa | S | term Q12 | acc Q12
Y_base | 010010000000 | — | — | 0 | — | 4616
Vòng 1 | 010010000000 | 1 | 2 | 2 | 1154 | 5770
Vòng 2 | 001000000000 | 2 | 3 | 5 | 144 | 5914
Vòng 2: 4616 / 32 = 144,25. FLOOR giữ 144 và báo term_tail=1.
P_hat = 5914 / 4096 = 1,44384765625
fx_next = 0: kết thúc quét fraction. Normalize và RNE tích tiếp tục sau core_done.
Notes: Đây là ví dụmantissa12bitvớisf_base0,dấudương. Cắtinputkhôngmấtbitvìphầnbỏ0. Xa=1.28125,Yb=1.126953125,y_baseQ12=4616. Vòng1fx010010000000,clz1,sa2,S2,fx_next001000000000;term4616>>2=1154,first cộng4616+1154=5770. Vòng2clz2,sa3,S5,fx_next0;termFLOOR4616>>5=144,đuôi8/32=.25Q12units,numericaltail1,acc5914. PayloadvậtlýQ14 ybase18464,term1=4616,term2=576,acc23656;divide4raQ12giátrị5914. Tíchmantissathật=1.44390869140625,khácprepackmộtquarterQ12LSBdoFLOOR. numerical_stickyFLOOR0,metadata inexact1. Khônggọi ví dụnàylàbằngchứngtáihiệnbaselinepaper; chỉminhhọarecurrence đãchốt. last nhậnởR1vòng2,doneởR3commitvòng2.
Nguồn RTL và hợp đồng:
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\ops_sel_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sac_step_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_shift_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\rtl\sbm_accum_comb.sv
C:\HCMUT\HK261\Do an 2\Posit_MAC\SPEC_Posit_MAC_IP.md